## Slide 2
Минута рабочего времени – не иголка.
Потеряешь – не найдёшь.

## Slide 4: Фасоны воротников
Воротник-стойка
Отложной воротник
Воротник на стойке

## Slide 6: Название линий чертежа
Линия середины
Линия втачивания
Линия отлёта
Линия конца

## Slide 7: «Четвёртый лишний»

## Slide 8: Обработка воротника на стойке на образце
1. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть, сметать.
2. Обтачать на 5 мм от среза, оставить необработанными срезы втачивания. Удалить нитки временного назначения. Выполнить надсечки на закруглённых срезах шва и в углах, не задевая машинную строчку.

## Slide 9: Обработка воротника на стойке на образце
4. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы, выправить и выметать шов, образуя кант со стороны нижнего воротника.
5. Приутюжить воротник. Удалить нитки строчек временного назначения.

## Slide 11: Ход работы
1. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть, сметать.
2. Обтачать на 5 мм от среза, оставить необработанными срезы втачивания. Удалить нитки временного назначения.
3. Выполнить надсечки на закруглённых срезах шва и в углах, не задевая машинную строчку.
4. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы, выправить и выметать шов, образуя кант со стороны нижнего воротника.
5. Приутюжить воротник. Удалить нитки строчек временного назначения.